## Slide 1: Bezprzewodowy rozproszony system pomiaru warunków środowiskowych
inż. Piotr Gajcy
WEL19EG1N4
Studia II stopnia – niestacjonarne
Promotor pracy:
ppłk dr inż. Tadeusz Sondej

## Slide 2: Plan prezentacji
Sensory do pomiaru warunków środowiskowych
Sposoby komunikacji w rozproszonych systemach pomiarowych
Projekt i wykonanie modelu systemu
Wykonanie badań testowych
Podsumowanie

## Slide 3: Sensory do pomiaru warunków środowiskowych
Czujniki ciśnienia
  Sprężysta membrana
Czujniki temperatury
  Czujniki rezystancyjne
  Czujniki półprzewodnikowe
  Termopary
  Czujniki bimetaliczne
Czujniki wilgotności
  Włosowe
  Oparte na zasadzie przewodnictwa cieplnego
  Pojemnościowe

## Slide 4: Sposoby komunikacji w rozproszonych systemach pomiarowych
Przewodowe
  RS
  CAN
  I2C
Bezprzewodowe
  IRDA
  Radio
  ZigBee
  GSM
  WiFi
  LoRa
  Bluetooth

## Slide 5: Ogólne założenia systemu
Pomiary ciśnienia, temperatury oraz wilgotności
Bezprzewodowe przesyłanie danych
  Protokół Bluetooth Low Energy
Przesyłanie zebranych danych do komputera poprzez UART
Prezentacja zebranych danych na wyświetlaczu LCD

## Slide 6: Projekt i wykonanie modelu systemu pomiarowego
Schemat ogólny

## Slide 7: Projekt i wykonanie modelu systemu pomiarowego
Moduł sensora – schemat

## Slide 8: Projekt i wykonanie modelu systemu pomiarowego
Moduł sensora – schemat elektryczny

## Slide 9: Projekt i wykonanie modelu systemu pomiarowego
Moduł centralny – schemat

## Slide 10: Projekt i wykonanie modelu systemu pomiarowego
Moduł centralny – schemat elektryczny

## Slide 11: Projekt i wykonanie modelu systemu pomiarowego
Realizacja modułu centralki

## Slide 12: Projekt i wykonanie modelu systemu pomiarowego
Realizacja modułów sensorów

## Slide 13: Parametry głównych modułów zastosowanych w projekcie
Główne moduły
BME280:
Napięcie pracy: 3,3 V lub 5 V
Interfejs: I2C
Temperatura:
  zakres pomiarowy: od -40 °C do 85 °
  rozdzielczość: 0,01 °C
  dokładność: ± 1 °C
Wilgotność:
  zakres pomiarowy: od 0 % do 100 % RH
  rozdzielczość: 0,008 % RH
  dokładność: ± 3 % RH
  czas odpowiedzi: 1 s
Ciśnienie:
  zakres pomiarowy: od 300 hPa do 1100 hPa
  rozdzielczość: 0,18 Pa
  dokładność: ± 1 hPa
Pobór prądu: do 0,1 mA @ 1 Hz
Wymiary: 27 x 20 mm
ESP32:
  Chip ESP32
  Pamięć SRAM 520 KB
  Pamięć Flash: 4 MB
  Wbudowany moduł Bluetooth BLE
  30 wyprowadzeń GPIO w tym:
    UART
    I2C
  Wymiary: 55 x 28 x 8 mm

## Slide 14: Zastosowane oprogramowanie
Centralka oraz sensory
  Arduino IDE
  C/C++
  Biblioteki ESP32 BLE -> obsługa BLE
  Biblioteki Adafruit BME280 -> obsługa czujnika BME280
Oprogramowanie analizujące
  SerialPlot -> odbiór i rejestracja danych z centralki
  Matlab -> parametry statystyczne, wykresy
Oprogramowanie

## Slide 15: Zastosowane oprogramowanie
if (connection_status[i] == true && pRemoteCharacteristics[i]->canRead()) {
digitalWrite(led_gpio[i], HIGH);
value = pRemoteCharacteristics[i]->readValue();
char * strtokIndx;
strtokIndx = strtok((char *)value.c_str(), ",");
temperature = atof(strtokIndx);
strtokIndx = strtok(NULL, ",");
pressure = atof(strtokIndx);
strtokIndx = strtok(NULL, ",");
humidity = atof(strtokIndx);
Serial.print(i); Serial.print(", "); Serial.print(temperature); Serial.print(", "); Serial.print(pressure); Serial.print(", "); Serial.println(humidity);
lcd.setCursor(0, 2*i);
lcd.print("SENSOR ");lcd.print(i+1);lcd.print(" T: ");lcd.print(temperature);
lcd.setCursor(0, 2*i+1);
lcd.print("P: ");lcd.print(pressure);lcd.print(" H: ");lcd.print(humidity);
}
Centralka

## Slide 16: Zastosowane oprogramowanie
float temperature, pressure, humidity;
BLEDevice::init("Sensor_1");
BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
BLECharacteristic *pCharacteristic = pService->createCharacteristic(CHARACTERISTIC_UUID,
BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
);
pCharacteristic->setValue("test sensora 1");
pService->start();
while (1) {
temperature = bme.readTemperature();
pressure=bme.readPressure() / 100.0F;
humidity=bme.readHumidity();
char buffer_data[24];
snprintf(buf2, 24, "%.2f, %.2f, %.2f\r\n", temperature, pressure, humidity);
pCharacteristic->setValue(buffer_data);
delay(delayTime);
}
delay(delayTime);
}
Sensor

## Slide 17: Testy uruchomieniowe
Sprawdzenie działania systemu
Manipulowanie warunkami środowiskowymi (chwycenie czujnika dłonią)
  nagły wzrost wilgotności i temperatury
Rozsuwanie sensorów (w jednym pokoju, jedna ściana, dwie ściany)
  Dwie ściany uniemożliwiły poprawną pracę
Zdecydowano na umieszczenie obu sensorów w jednym pokoju
  Porównanie pracy obu modułów sensorów

## Slide 18: Testy uruchomieniowe
Poprawny odczyt danych:

## Slide 19: Wykonanie badań testowych
Najważniejsze badania dotyczyły pomiarów rzeczywistych warunków srodowiskowych
Data pomiarów: 01.05.2021
12:00 a 23:00 (11 godzin)
Przykład uzyskanych danych:
1.000,24.630,1002.560,46.230
0.000,23.240,1002.510,47.240
1.000,24.630,1002.590,46.590
0.000,23.250,1002.530,47.300
1.000,24.640,1002.590,48.080
0.000,23.250,1002.550,47.370
…
odebrano 82818 linii pomiarów (po 41409 na sensor),
W sumie 2,29 MB (czyli 2 401 753 bajtów) uzyskanych danych.

## Slide 20: Testy uruchomieniowe
function data_analyser
format bank %format - dwa miejsca dziesiętne
disp("Welcome!")
%-----------Pobranie danych----------------
filename="pomiar.txt"; % plik z danymi
if isfile(filename)
% File exists.
disp("Znaleziono plik... Analizuję...");
else
warningMessage = sprintf('Warning: file does not exist:\n%s', filename);
uiwait(msgbox(warningMessage));
return;
end
B=readmatrix(filename); % wczytanie pliku
[rows, ~]=size(B);%rozmiar wczytanego pliku
sensor1_data=zeros(rows,3); % alokacja pamięci na dane z serwerów
indexS1=1; % indeks pomocniczy do rozdzielania danych
sensor2_data=zeros(rows,3);
indexS2=1;
%-----------Rozdzielenie danych----------------
for i = 1:1:rows
if B(i,1) == 0.00
sensor1_data(indexS1, 1)= B(i, 2);
sensor1_data(indexS1, 2)= B(i, 3);
sensor1_data(indexS1, 3)= B(i, 4);
indexS1=indexS1+1;
elseif B(i,1) == 1.00
sensor2_data(indexS2, 1)= B(i, 2);
sensor2_data(indexS2, 2)= B(i, 3);
sensor2_data(indexS2, 3)= B(i, 4);
indexS2=indexS2+1;
else
disp("Błąd parsowania linii:\n")
disp(B(i, :));
end
end
sensor1_data( ~any(sensor1_data,2), : ) = []; %usuwanie rzędów wypełnionych samymi zerami
sensor2_data( ~any(sensor2_data,2), : ) = []; %
Analiza danych

## Slide 21: Wykonanie badań testowych

## Slide 22: Wykonanie badań testowych

## Slide 23: Wykonanie badań testowych
Otwarcie okna

## Slide 24: Wykonanie badań testowych
Otwarcie okna

## Slide 25: Wykonanie badań testowych
Otwarcie okna

## Slide 26: Podsumowanie
Zgodnie z założeniem pracy zbudowano bezprzewodowy rozproszony system pomiaru warunków środowiskowych.
Dodatkowo dokonano przeglądu protokołów komunikacyjnych, a także różnego rodzaju czujników środowiskowych.
Zbudowane urządzenie korzysta z modułów z chipsetem ESP32 oraz z czujników BME280.
Do zbudowania oprogramowania sterującego posłużyło Arduino IDE, wykorzystano biblioteki ESP32 BLE oraz Adafruit BME280.
Wykonano 11-godzinne pomiary temperatury, ciśnienia oraz wilgotności przez dwa niezależne sensory.
Zbudowane urządzenie poprawnie pracowało przez czas trwania badań
Potwierdzono przydatność użytych komponentów do budowy zadanego systemu a także zaprezentowano przykładową realizację akwizycji i analizy danych.

## Slide 27
Dziękuję za uwagę.